Министерство образования Нижегородской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

«Балахнинский технический техникум»

Методические указания

по выполнению практических работ

по общепрофессиональной дисциплине

ОПД.10 «Основы технологии общестроительных работ»

программы подготовки специалистов среднего звена

по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Балахна

2018

# Предисловие

Методические указания по выполнению практических работ составлены на основании рабочей программы учебной дисциплины «Основы технологии общестроительных работ».

Данные методические указания составлены обучающимся для выполнения практических работ по учебной дисциплины «Основы технологии общестроительных работ» с целью формирования практических навыков при закреплении теоретического материала по пройденным темам.

Методические указания являются сборником обучающих и контролирующих практических заданий по вопросам автоматизации производства.

Для закрепления материала представлены контрольные вопросы.

В результате выполнения  практических работ обучающийся должен знать/понимать:

-виды общестроительных работ;

-классификацию зданий и сооружений;

-элементы зданий;

-строительные работы и процессы;

-инструкционные карты и карты трудовых процессов;

-основные сведения по организации труда рабочих и квалификацию рабочих;

-классификацию строительных машин

уметь:

-составлять технологическую последовательность возведения зданий всех типов;

- читать инструкционные карты и карты трудовых процессов;

На выполнение практических работ отводится 64 часа: 32 практических занятий по 2 часа.

# Правила выполнения практических работ

Перед выполнением практической  работы, обучающиеся должны изучить соответствующий теоретический материал. По каждой работе спланированы контрольные вопросы. Обучающиеся должны, перед выполнением практической  работы, ответить на вопросы по теоретическому материалу. Неподготовленные обучающиеся к выполнению работы не допускаются.

После выполнения практической  работы обучающийся сдает оформленный отчет. Отчеты оформляются в специально заведенной тетради. После выполнения заданий обучающимися,  преподаватель проверяет правильность выполнения, указывает недостатки, ошибки, допущенные в работе, и выставляет оценку или зачет. Выполнение каждой работы оценивается по пятибалльной системе.

Если практическая  работа не выполнена по каким-либо причинам, то обучающийся должен отчитаться по работе во внеурочное время, назначенное преподавателем.

Обучающиеся, не выполнившие хотя бы 1 практическую работу, не допускаются к экзамену по ОПД. 04 «Основы технологии общестроительных работ»

# Правила техники безопасности

К выполнению практических работ допускаются обучающиеся, получившие инструктаж по технике безопасности у преподавателя, ведущего занятия. В дальнейшем обучающийся обязан выполнять установленные правила техники безопасности.

1. Не отвлекаться посторонними разговорами;

2. Следует быть внимательным при работе;

3. Соблюдать правила поведения на занятии;

4. Не опаздывать на занятия;

5. Не покидать своего рабочего места без разрешения преподавателя ;

# Перечень практических работ

| № | Наименование темы практической работы | Количество часов |
| --- | --- | --- |
|  | Изучение классификации зданий и сооружений | 2 |
|  | Изучение конструктивных элементов зданий – фундаментов, стен, цоколей, простенков, перегородок | 2 |
|  | Изучение конструктивных элементов зданий – полов, перекрытий, крыш, лестниц, окон, дверей | 2 |
|  | Изучение разновидностей конструктивных схем гражданских зданий | 2 |
|  | Составления технологической последовательности возведения одноэтажных промышленных зданий из сборного железобетона | 2 |
|  | Составления технологической последовательности возведения многоэтажных зданий из сборного железобетона | 2 |
|  | Изучение основных металлических конструкций зданий | 2 |
|  | Изучение строительных процессов, их структуры и классификации | 2 |
|  | Выбор средств механизации и монтажных приспособлений для выполнения различных видов строительных работ | 2 |
|  | Подбор такелажного и монтажного оборудования для выполнения различных видов строительных работ | 2 |
|  | Выбор грузоподъемных кранов для выполнения различных видов строительных работ | 2 |
|  | Составление сетевого графика на возведение одноэтажного промышленного здания | 2 |
|  | Изучение разновидностей стройгенпланов | 2 |
|  | Составление и чтение инструкционной карты производства строительно-монтажных работ | 2 |
|  | Изучение подготовительного и основного периодов строительства | 2 |
|  | Изучение организации территории строительства на строительной площадке | 2 |
|  | Составление и чтение инструкционной карты выполнения погрузочно-разгрузочных работ | 2 |
|  | Составление и чтение инструкционной карты выполнения земляных работ | 2 |
|  | Изучение технологического процесса устройства набивных свай | 2 |
|  | Составление и чтение инструкционной карты выполнения погружения готовых свай | 2 |
|  | Составление и чтение инструкционной карты устройства рулонных и мастичных кровель. | 2 |
|  | Составление и чтение инструкционной карты крепление черепицы к обрешетке | 2 |
|  | Составление технологической последовательности выполнения штукатурных и малярных работ. | 2 |
|  | Составление и чтение инструкционной карты выполнения обойных работ. | 2 |
|  | Подбор материалов, инструментов, инвентаря, механизмов и приспособлений для выполнения арматурных работ | 2 |
|  | Составление и чтение инструкционной карты монтажа арматуры и арматурных изделий. | 2 |
|  | Составление чтение инструкционной карты установки опалубочных систем | 2 |
|  | Составление и чтение инструкционной карты процессов укладки и уплотнения бетонной смеси. | 2 |
|  | Подбор основных материалов и инструментов для кладки печей | 2 |
|  | Вычерчивание элементов печи на чертежах | 2 |
|  | Подбор грузозахватных устройств и приспособлений, применяемых для выполнения стропольных работ | 2 |
| 32. | Составление и чтение инструкционной карты выполнение процессов строповки, подъема и перемещения стропольных грузов | 2 |
|  | Всего: | 64 ч. |

Практическая работа № 21

Тема: Составление и чтение инструкционной карты устройства рулонных и мастичных кровель.

## Цель работы: составить и прочитать инструкционную карту устройства рулонных и мастичных кровель.

Пояснения к работе

Кровля подвергается атмосферным воздействиям, от её качества во многом зависит долговечность других конструкций. Для устройства рулонных кровель применяют материалы с посыпкой - покровные (рубероид, стеклорубероид, толь кровельный, дегтебитумные и гудрокамовые материалы) и без посыпки - беспокровные (толь-кожа, пергамин, гидроизол, полиэтиленовая пленка).

Наклейку материала на основание и склеивание слоев между собой производят кровельными мастиками на битумной, дегтевой или другой основе в зависимости от вида пропитки применяемого рулонного материала.

Кровли из рулонных материалов недороги и широко распространены в современном строительстве. При строительстве гражданских зданий их удельный вес составляет 58% площадей, а в строительстве промышленных зданий - примерно 90%.

В производственных зданиях с нормируемым температурно влажностным режимом помещений иногда устраивают водонаполненные кровли. Рулонный ковер такой кровли надежно укрыт от солнечного излучения слоем воды, что предохраняет здание от перегревания.

Количество основных слоев рулонных материалов в кровле зависит от уклона крыши. При уклоне 10 … 25% кровли выполняют двух- или трехслойными, при уклоне 2,5 … 10% - трехслойными и при уклоне до 2,5 - четырех- или пятислойными (для эксплуатируемых кровель). Для устройства кровель с уклоном до 2,5% следует применять только биостойкие рулонные материалы - филизол, гидростеклоизол, и т.п., а в битумные мастики - добавлять антисептики.

Расширяются объемы применения полимерных мембран (пленок), укладываемых на основание за один прием.

В разжелобках, ендовах, водосточных воронках, примыканиях к вертикальным поверхностям и в других ответственных местах наклеивают дополнительные слои гидроизоляционного материала, которые располагают под основным ковром и поверх него.

При уклоне кровли до 15% полотнища раскатывают перпендикулярно стоку воды, при уклоне более 15% - параллельно ему. В первом случае полотнища наклеивают с переводом на противоположный скат на 100 … 150 мм, а во втором - на 200 … 250 мм.

Перед наклейкой горячей мастикой все рулонные материалы следует освободить от насыпанного слоя. Беспокровные материалы перематывают на обратную сторону.

Мастичная кровля - это литой гидроизоляционный ковер. Для устройства мастичных кровель применяют битумные, битумно-резиновые, битумно-латексные мастики и эмульсии, высыхая, образуют прочную водонепроницаемую пленку.

По построению гидроизоляционного ковра мастичные кровли могут быть неармированными, армированными стекловолокном или стеклотканью и комбинированными с защитным покрытием из рулонных материалов. По сравнению с рулонными такие кровли менее трудоемки при устройстве (производительность до 500 м²/чел. - день). Особенности устройства основания и подготовки его под мастичные кровли аналогичны особенностям кровель из рулонных материалов.

Толщина основных и дополнительных слоев мастичного гидроизоляционного ковра зависит от вида мастики: 3 … 4 мм для битумных эмульсионных мастик, 2 … 3 мм в стабилизированном (высохшем) состоянии для битумно-полимерных мастик.

При устройстве неармированной кровли мастику или эмульсию наносят после загрунтовки основания и оклейки рулонными стекломатериалами стыков, швов, водосточных воронок и других деталей кровли. Мастику наносят в 3 - 4 слоя с помощью трехсоплового пистолета-распылителя. На коньке и в примыканиях дополнительно наносят два слоя мастики, армированных стекловолокном.

Армированные мастичные кровли устраивают из эмульсии ЭГИК, битумно-латексно-кукерсольной мастики БЛК (битум, латекс, лак кукерсоль), холодных и горячих битумных и битумно-резиновых мастик. Кровли этого вида армируют рулонными стекломатериалами - стеклосеткой, стеклохолстом или рубленым стекловолокном.

При устройстве мастичной армированной кровли из эмульсии ЭГИК после высыхания грунтовки катком-раскатчиком расстилают стеклосетку и на неё твехствольным пистолетом-распылителем наносят первый слой эмульсии. В таком же порядке наносят и остальные слои гидроизоляционного ковра. Полотнища сетки укладывают с нахлесткой 75 … 100 мм в продольном и поперечном направлениях.

Кровли из горячих битумных и битумно-резиновых мастик устраивают по покрытиям с уклоном до 25% и армируют стеклохолстом или стеклосеткой. Учитывая плотность стеклохолста, при устройстве гидроизоляционного ковра с уклоном менее 10% сначала наносят на огрунтованное основание мастику и после её остывания расстилают стеклохолст, прикатывая его катком.

На разостланное полотнище наносят не менее четырех слоем мастики до тех пор, пока поверхность стеклохолста не приобретет глянцевый вид. Количество армирующих слоев зависит от уклона кровли. При устройстве мастичных кровель предусмотрена механизация работ.

Задания

1. Изучить пояснения к практической работе и методическое указание по ее выполнению.

2.. Для рулонных кровель выписать применяемые материалы их достоинства записать зависимость уклона крыши и применяемых слоев

3. Составить инструкционную карту

- 4 Для мастичных кровель выписать применяемые материалы их достоинства и составить инструкционную карту

- 5. Подготовить отчет содержание отчета: тема цель работы характеристики рулонных и мастичных кровель инструкционная карта вывод к работе

6. Устно ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

1. Какие рулонные материалы применяются для кровельных работ?

2. Перечислить достоинства рулонных материалов

3. Перечислить материалы для мастичных кровель

4. Перечислить достоинства мастичных материалов

5.Какое значение имеет уклон крыши?

Литература:

1 Евстафеев В.Г. Железобетонные и каменные конструкции: учебник - М.: Издательский центр «Академия», 2009 Издательский центр «Академия», 2009

2 Игнатова О.А. Технология изоляционных строительных материалов и изделий: учебник - М.: Издательский центр «Академия», 2010

3 Ищенко И.И. Общестроительные работы: учебник для нач. проф. образования М.: Издательский центр «Академия», 2008

4 Лукин А.А. Технология каменных работ: учебник - М.: Издательский центр «Академия», 2009

5 Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительство. Введение в специальность: учеб. пособие – М.: Издательский центр «Академия», 2009

Сугробов Н.П. Общестроительные работы: учебник для нач. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2008

Работа рассчитана на 2 часа

Практическая работа №22

Тема: Составление и чтение инструкционной карты крепление черепицы к обрешетке

Цель работы: Составить и прочитать инструкционную карты крепление черепицы к обрешетке

Пояснения к работе

Кровля из черепицы. Черепица-одна из самых древних кровельных материалов, довольно широкое распространенный в мире. Основные достоинства черепицы - долговечность (100 и более лет), прочность, огне- и химическая стойкость, неизменность вида. На протяжении тысячелетий черепица была эстетическим образом крыши. Недостатками натуральной черепичных кровель является большая масса (до 50кг/м2) и трудоемкость устройства (15м2/чел.-день), необходимость создания круглых скатов (45…85), что вызывает увеличение общей поверхности кровли и расхода материалов на устройство основания.

До недавнего времени черепичные кровли в нашей стране небыли распространены, но сейчас этот вид кровельного покрытия используют чаще, что объясняет появлением новых видов черепицы.

В основном применяют натуральную керамическую и штампованную цементно-песчаную черепицу, мягкую черепицу и металлочерепицу, деревянные (дрань и чешуя). К обрешетке черепица может прикрепляться следующими способами: кляммерами, проволокой, шурупами, гвоздями - или не крепится вообще благодаря силам гравитации.

Основания под черепичную кровлю бывают в виде брусковой или сплошной обрешетки из досок, фанеры, цементно-песчаной стяжки. Кровли из черепицы выполняют однослойными или в два слоя. Швы можно закрывать пленкой или металлическими пластинками.

Кровли из металлочерепицы. На основе металлических кровель из оцинкованной стали появились материалы с разноцветным полимерным покрытием: полиэстр, пластизол, пурал и др. Благодаря высокому качеству штамповые кровли из таких металлических листов похожи на черепичную. Поэтому металлические профили получили название "металлочерепица".

Для повышения герметичности стык каждой волны дополнительно защищен специальной канавкой на гребне волны нижней панели, а под панелями монтируется противоконденсатное покрытие.

При устройстве кровли из металлочерепицы сначала выполняют раскрой листов. Обычная длина листа 8м, максимальная 12м. Это позволяет монтировать покрытия малоэтажных зданий и коттеджей без стыковки по длине листов. Ширина листов: Элит-1025мм, Каскад-1050мм, Монтерей-1100мм. Далее приступают к укладке гидроизоляционного материала (пленки) и устройству обрешетки из брусков сечением 30…40х100 мм через 250...400 мм. Под коньковую планку прибивают по две дополнительных доски с каждой стороны.

Монтаж кровельных листов ведут в таком порядке, при котором капиллярные канавки перекрываются следующими листами. Листы крепят зигзагом из расчета 6 шурупов-саморезов на 1 м2. При креплении листов к обрешетке шурупы размещаются в прогибе волны, при скреплении соседних листов - в гребне. В завершении работ устанавливают комплектующие детали.

Как показала практика, пластиковые покрытия выдерживают любой холод и не теряют своих свойств при нагревании до температуры +120С.

Задания

- Самостоятельно изучить методическое указание по выполнению работы.

2 Нарисовать схему монтажа металлочерепицы

3 Выписать способы изоляции

4. Составить инструкционную карту монтажа

5. Записать используемы материалы

6. Подготовить отчет. Содержание отчета: тема и цель работы, описание основных этапов вывод о работе.

7. Устно ответить на контрольные вопросы

Контрольные вопросы:

- Перечислить способы крепления черепицы к обрешетке.
2 Перечислить применяемые инструменты

3 Какие используются материалы для работы?

4 Перечислить достоинства металлочерепицы

5 Как повышают герметичность стыков?

Литература

1 Евстафеев В.Г. Железобетонные и каменные конструкции: учебник - М.: Издательский центр «Академия», 2009 Издательский центр «Академия», 2009

2 Игнатова О.А. Технология изоляционных строительных материалов и изделий: учебник - М.: Издательский центр «Академия», 2010

3 Ищенко И.И. Общестроительные работы: учебник для нач. проф. образования М.: Издательский центр «Академия», 2008

4 Лукин А.А. Технология каменных работ: учебник - М.: Издательский центр «Академия», 2009

5 Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительство. Введение в специальность: учеб. пособие – М.: Издательский центр «Академия», 2009

Сугробов Н.П. Общестроительные работы: учебник для нач. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2008

Работа рассчитана на 2  ч

Практическая работа 23

Тема: Составление технологической последовательности выполнения штукатурных и малярных работ.

Цель работы: Составить технологическую последовательность выполнения штукатурных и малярных работ.

Пояснения к работе

Устройство обычной штукатурки

Штукатурка является декоративно-защитным отделочным покрытием строительных конструкций и выполняется из строительных растворов с минеральными и синтетическими составляющими. Штукатурные работы относятся к мокрым и процессам, поэтому их следует выполнять в исключительных случаях, когда применение более индустриальных видов отделки затруднено или не допустимо ввиду особых условий эксплуатации.

Штукатурный раствор состоит из воды, вяжущего материала, заполнителей и различных добавок, которые уменьшают расход вяжущих материалов, повышают пластичность, замедляют застывание раствора. Обычно используют следующие составы растворов: цементно-известковый - 1 : 1 : (6…10) (цемент, известь, песок);  известково-гипсовый (беспесчаная накрывка) - 1 :2; известковый - 1 :2; цементный - 1 : (3 …4). Растворы должны иметь подвижность 5 … 12 см, расслаиваемость до 15 %, водоудерживающую способность не менее 90 %.

Подготовка поверхностей.

Этот вид работ начинают после полной осадки стен и перегородок. К началу штукатурных работ должны быть установлены и закреплены оконные и дверные блоки, перегородки, заделаны все отверстия, выполнены все виды проводки и другие работы.

Состав работ по подготовке поверхностей зависит от их вида и состояния. Деревянные поверхности обивают стеклосеткой, деревянной дранью с ячейкой 45×45 мм, прибитой под углом 45°, или металлической сеткой (в углах и примыканиях). Гладкие бетонные поверхности насекают механизированным способом или обрабатывают электрическими металлическими щетками. Выполненная впустошовку клада из штучных каменных материалов требует только очистки от пыли.

Поверхности провешивают отвесом, метростатом, ватерпасом или уровнем с рейкой. Результаты провешивания закрепляют марками N, или маяками, - полосами набрасываемого под рейку раствора.

Марки и маяки служат ориентирами для выравнивания грунта: марки при простой и улучшенной штукатурке, маяки - при высококачественной.

Места сопряжения конструкций из различных материалов обивают металлической сеткой с ячейкой 10×10 мм или оплетают проволокой.

Оштукатуривание поверхностей.

При производстве штукатурных работ все технологические операции следует выполнять механизированным способом. При поставках сухих смесей в мешках или в бункерах на этажах можно располагать переносные установки для непрерывного перемешивания и нанесения смесей, а для нанесения растворов, приготавливаемых на территории площадки, - использовать многоцелевые пневмонагнетательные установки.

Традиционно для переработки и подачи штукатурного раствора на этажи применяют штукатурные станции, состоящие из приемных бункеров, вибросита, растворонасосов и компрессоров. Оборудование можно монтировать на передвижном автоприцепе или собирать из отдельных агрегатов на объекте.

Механизированное нанесение штукатурки (соплование) рекомендуется выполнять звеном, состоящим из пяти человек;

сопловщик-звеньевой наносит раствор на оштукатуриваемую поверхность соплованием;

помощник звеньевого помогает в сопловании, по необходимости подменяет сопловщика;

два подсобника выравнивают слои намета, формуют лузги и усенки (углы);

один подсобник закрывает проемы, очищает поверхности от брызг раствора и т.д.

ручное оштукатуривание допускается в исключительных случаях в стесненных условиях и при небольшом объеме работ.

Помещение оштукатуривают сверху вниз (потолок - верхняя часть стен - нижняя часть). Каждый следующий слой наносят после затвердевания предыдущего. Для выполнения работ на высоте используют инвентарные и передвижные подмости, снаружи - вышки, блочные леса.

При простой штукатурке («под сокол») грунт разравнивают и затирают соколом и полутерками. Грунт улучшенной штукатурки разравнивают полутерками. Выправляют рабочим правилом и проверяют контрольным. Последний слой  грунта высококачественной штукатурки разравнивают малкой или правилом.

Лузги, усенки и фаски натирают полутерками, правилами, специальными фасонными полутерками или вытягивают шаблонами.

Накрывку - завершающий элемент штукатурки - выполняют из высокоподвижного раствора с мелкозернистым заполнителем. Раствор накрывки наносят на смоченный грунт, тщательно разравнивают полутерками, а после затвердевания затирают затирочными электрическими или пневматическими машинками с рабочими дисками из дерева, резины, капрона и других материалов. Вручную терками затирают участки, не проработанные машинками. Затирку ведут до получения ровной и равномерной фактуры без видимых следов затирочных инструментов.

Откосы проемов, пилястры, колонны, карнизы и другие архитектурные детали оштукатуривают по направляющим правилам, маякам или вытягивают шаблонами по направляющим рейкам.

Малярные работы.

Общие положения.

Малярные покрытия служат для защиты конструкций от разрушающего влияния окружающей среды, декоративной отделки поверхностей, улучшения санитарно-гигиенических условий труда и отдыха людей, придают зданиям и сооружениям законченный вид. В зависимости от тщательности выполнения различают простую окраску (для подсобных и временных помещений); улучшенную (для жилых и производственных помещений) и высококачественную (для офисов, больниц, театров, вокзалов и других общественных помещений).

Приготовление окрасочных составов.

Приготовление окрасочных составов является трудоемкой и ответственной задачей, поэтому осуществляется в стационарных условиях - централизованно на лакокрасочных заводах и в краскозаготовительных мастерских, оборудованных мешалками, виброситами, краскотерками и клееварками.

Колер составляется из одного или нескольких пигментов. В зависимости от количества основного пигмента различают колеры: цельные (100%); густые (80%); нормальные (50%); разбеленные (10%). В зависимости от количества черного или белого пигмента различают колеры темные или светлые; от количества красного или синего - теплые и холодные.

После приготовления колеры перетирают на краскотерке, под цвет колера подбираются шпатлевки и грунтовки.

Шпатлевки - составы для выравнивания поверхностей, заделки трещин, выбоин и других дефектов. Густые шпатлевки называют подмазочными пастами. Основные требования к шпатлевкам - хорошая адгезия (сцепляемость) с основанием и окрасочным составом, хорошая разравниваемость, отсутствие растрескиваемости после высыхания. Каждый слой должен огрунтовываться.

Грунтовка - разжиженное связующее вещество с пигментом, способное глубоко впитываться в поры основания и прочно сцепляться с основанием, шпатлевкой и колером. Назначение грунтовки - обеспечение сцепляемости краски с основанием и выравнивание его тянущейся способности, т.е. отсоса жидкости. Обычно грунтовки - это те же колеры, но более жидкие.

Способы  нанесения малярных составов.

В индивидуальном строительстве при небольших объемах работ малярные составы могут наноситься вручную с помощью инструментов.

Инструменты для малярных работ.

Кисти : маховая, макловица, торцовка, филеночная, ручник; шпатель; валик с бачком; валик резиновый узорчатый; краскопульт ручной с удочкой.

Подготовка поверхностей.

Основные мероприятия подготовки поверхности - сглаживание, разрезка трещин, очистка и грунтовка, подмазка и шпатлевка.

Сглаживание песчаным камнем или торцом дерева ведут для удаления песчинок, потеков раствора и следов затирки штукатурки.

Трещины разрезают ножом на глубину не менее 2 мм. При разрезке трещин разрушаются кромки и увеличивается размер самих трещин. Это дает возможность заполнить их подмазочной пастой.

Очистку поверхностей ведут сжатым воздухом или щетками. Сильно загрязненные поверхности очищают шлифовальными машинами или металлическими электрощетками.

Огрунтовку поверхностей выполняют перед частичной подмазкой, каждой шпатлевкой и окраской механизированным способом с помощью тех же средств, что и окраску. Отдельные виды первой грунтовки сильно впитывающих поверхностей наносят 2…3 слоями.

Частичную подмазку трещин и неровностей производят вручную шпателями. После высыхания подмазанные места шлифуют и грунтуют.

Сплошная шпатлевка является выравнивающим слоем. Ее наносят шпатлевочными агрегатами или шпателями.

Шлифуют подмазку, шпатлевку и подстилающие слои окраски машинками, на рабочих дисках которых закреплена пемза.

Окраска внутренних поверхностей.

В зависимостиот высоты помещения и вида выполняемых работ окраску ведут с подмостей, вышек и малярных столиков.

Известковую окраску наносят на увлажненную поверхность ручными и электрокраскопультами в 1…3 слоя.

Силикатную окраску выполняют в 2…3 слоя валиками, краскопультами пневмораспылителями по грунтовке из раствора жидкого стекла. Каждый слой наносят через интервалы 10…12ч.

Клеевую окраску также можно наносить валиками, краскопультами и установками воздушного распыления по хорошо загрунтованной поверхности. Окраску ведут участками. Во избежание образования  полос каждый участок окрашивают без перерывов в работе и до высыхания выполненной смежной окраски. мВ процессе окраски и сушки нельзя интенсивно проветривать помещение. Это может привести к неравномерному высыханию колера и образованию пятен.

Водоэмульсионная окраска высыхает за 2…3 ч, поэтому окрашивать отдельные участки необходимо за один прием, не допуская перерывов, иначе будут видны стыки окраски выполненной в разное время.

Окраску выполняют валиками или пистолетами - распылителями не менее чем в 2 слоя по огрунтовке из разбавленной водоэмульсионной краски.

Неводную окраску наносят не менее чем в 2 слоя валиками, пневмоваликами, пневмоустановками, установками безвоздушного распыления и легкими краскораспылителями, у которых емкость для окраски присоединена непосредственно к пистолету - распылителю. Чтобы избежать появления потеков, краску наносят тонким ровным слоем по хорошо просохшему предыдущему. Окраску труднодоступных мест выполняют кистями и специальными валиками различного назначения.

Наиболее приемлемым способом окраски стен и потолков является фактурная окраска, поскольку она не требует шпатлевания выравнивания поверхностей. Поэтому часто предпочтение отдается мелкошероховатой фактуре " под крокодиловую кожу", "под шагрень" и другой, скрывающей мелкие дефекты.

При отделке поверхностей "под шагрень" используют синтетические масленые составы: латексномеловые, гипсополимерцементные, наносимые с помощью шпатлевочной установки из сопла, располагаемого на расстоянии 400…500 мм от поверхности.

При однотонной гладкой стене лучше использовать матовое покрытие, которое делает малозаметным дефекты штукатурки, бетона, древесин

Задания

- Самостоятельно изучить методическое указание по выполнению практической работы.

2. Описать приготовление окрасочных составов

3. Дать характеристику шпатлевкам и грунтовкам

4. Составить технологическую карту выполнения работ

5. Составить отчет о работе. Содержание отчета: тема и цель работы, описание основных этапов, вывод по работе

6. Ответить устно на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

1.Как готовят окрасочные составы?

2 Что такое шпатлевки и грунтовки?

3 Как выполняют подготовку поверхностей?

4 Как наносят неводную окраску?

Литература:

1 Евстафеев В.Г. Железобетонные и каменные конструкции: учебник - М.: Издательский центр «Академия», 2009 Издательский центр «Академия», 2009

2 Игнатова О.А. Технология изоляционных строительных материалов и изделий: учебник - М.: Издательский центр «Академия», 2010

3 Ищенко И.И. Общестроительные работы: учебник для нач. проф. образования М.: Издательский центр «Академия», 2008

4 Лукин А.А. Технология каменных работ: учебник - М.: Издательский центр «Академия», 2009

5 Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительство. Введение в специальность: учеб. пособие – М.: Издательский центр «Академия», 2009

Сугробов Н.П. Общестроительные работы: учебник для нач. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2008

Работа рассчитана на 2  часа

# Практическая работа № 24

# Тема: Составление и чтение инструкционной карты выполнения обойных работ.

# Цель работы: Составить и прочитать инструкционную карту выполнения обойных работ.

## Пояснения к работе

Сейчас применяются обои бумажные обычные влагостойкие (моющиеся) и звукопоглащающие (ворсовые) пластмассовая пленка на бумажной подоснове(линкруст) синтетическая пленки безосновные и на тканевой основе рельефные и структурные под покраску жидкие и т д Наиболее распространенным бумажные печатные обои простые средней плотности плотные и тисненые Различают типы обоев симплекс (однослойные) и дуплекс (двухслойные)

Подготовка поверхностей Обои наклеивают на бетон штукатурку облицовку из древесностружечных плит обивку из картона и т д.

Ровные и гладкие поверхности, не имеющие грубой шероховатости и следов затирочных инструментов можно оклеивать без предварительной оклейки бумагой. Стыки сухой штукатурки обивки картона и других гладких материалов шпаклюют и шлифуют, а после высыхания оклеивают полосками бумаги и снова шлифуют.

После устранения отдельных неровностей трещин и заделки стыков поверхности из древесностружечных плит и шероховатую штукатурку оклеивают бумагой, а после высыхания шлифуют.

Поверхности, оклеиваемые моющимся обоям и декоративными пленками, подготавливают так же, как под масляную окраску.

Перед наклеиванием обоев поверхности грунтуют клеем. Грунтовка повышает прочность сцепления обоев с поверхностью и предохраняет их от действия влаги Вид клеящегося состава для грунтовки поверхностей и приклеивания обоев зависит от вида обоев и принимается на основание СН и Па.

Наклеивание обоев.

Простые бумажные обои наклеивают внахлестку. Обрезанная кромка нахлестки должна быть обращена к свету. Это исключает появление теней от нахлестки. Первое полотнище наклеивают в углу у наружной стены. Во время оклейки стен один рабочий работает внизу, второй - наверху со стремянки или стола.

Линкруст, тисненые моющиеся обои на бумажной основе и другие виды невытягивающихся обоев наклеивают впритык с предварительной обрезкой кромок по линейке. Моющиеся обои и пленки на тканевой основе растягиваются и дают усадку, поэтому их наклеивают внахлестку с последующей обрезкой кромок. Когда прослойка высохнет, кромки прирезают ножом по линейке, отворачивают, намазывают клеем и прикатывают. Выдавленный клей немедленно удаляют.

Современные декоративные обои.

В общественных местах обычно обои с печатным рисунком во многих случаях уступают место однотонным обоям, окрашиваемым после наклеивания в различные цвета. В основном для этого используют структурные, волокнистые, бумажные и стеклообои.

1. Структурные обои состоят из вторично переработанных бумажных волокон (90%), целлюлозы, древесной муки, добавок и отличаются разнообразными тиснеными рисунками. Благодаря трехслойной бумажной структуре структурные обои при наклеивании не сминаются и не растягиваются. Их наклеивают встык, затем окрашивают. Для окраски рекомендуется акриловый лак или шелковисто-глянцевый латекс.

2. Волокнистые обои отличаются оригинальной конструкцией: между двумя листами бумаги равномерно распределены древесные опилки. В зависимости от количества опилок обои отличаются разной степенью рельефности. Эти обои экологически чисты, маркированы специальным знаком - экологическим «голубым ангелом», присуждаемым за вклад в охрану окружающей среды. Обои наклеивают встык во избежание нарушения рельефной  текстуры, приглаживают при наклеивании не валиком, а мягкой щеткой. После просушивания окрашивают дисперсионной краской.

- Тисненые бумажные обои состоят из нескольких слоев бумаги, полученной из тяжелой волокнистой макулатуры. Тисненым является только верхний слой, а нижний легко отстает от бумажного ковра так, что при ремонте можно снять обои со стены <всухую>, оставив нижний слой на стенке в качестве подложки. При наклеивании клей наносят не на обои, а на стену.

4.  Стеклообои - наиболее распространенный вид офисных обоев. В процессе изготовления таких обоев при температуре 1200°С вытягиваются стеклянные нити, сплетаются в волокна и перерабатываются в ткань с названием: «рогожка», «шелк», «плетенка», «елочка» и т.п. стеклообои обладают многими преимуществами по сравнению с другими видами обоев: экологичны, так как состоят из природных материалов (песок, сода, известь и доломит); не горят; нейтральны к химикатам; прочны и долговечны; устойчивы к воздействию микроорганизмов и насекомых.

- Обои на основе нетканого полотна - флизелина, по виду напоминают стекловолокно, но с более тонкой структурой. На полотно наносят слой вспененной целлюлозы, который образует нужную текстуру. Технология наклеивания - традиционная. Флизелиновые обои заменяют стеклообои в тех случаях, когда не требуется очень высокие износостойкость и долговечность. Они дешевле стеклообоев, при ремонте легко снимаются отмачиванием, отпариванием и т.п., тогда как стеклообои снять со стены невозможно. Окраску стены можно производить после наклеивания обоев и до наклеивания. Благодаря прозрачности основы вспененная целлюлоза оттесняется окрашенной стеной.

- Жидкие обои появились в России несколько лет назад и зарекомендовали себя как экологически чистый материал с привлекательным внешним видом. Обои поставляются в виде порошка, состоящего из композиции на основе натурального целлюлозного волокна и связующего клея (КМЦ). Толщина слоя 1 … 10 мм в зависимости от качества поверхности

Задания

1. Самостоятельно изучить методическое указание по проведению работы.

2. Произвести описание видов применяемых обоев

3. Написать технологию подготовки поверхностей

4 Составить инструкционную кару выполнения обойных работ

5 Оформить отчет Содержание отчета: тема и цель работы, описание основных этапов вывод о работе

6. Устно ответить на контрольные вопросы.

## Контрольные вопросы

1.Какие виды обоев применяются?

2. Как подготавливают поверхности ?

3.Что такое жидкие обои?

4.Чем характеризуются структурные обои?

5. Что такое стеклообои?

Литература:

1 Евстафеев В.Г. Железобетонные и каменные конструкции: учебник - М.: Издательский центр «Академия», 2009 Издательский центр «Академия», 2009

2 Игнатова О.А. Технология изоляционных строительных материалов и изделий: учебник - М.: Издательский центр «Академия», 2010

3 Ищенко И.И. Общестроительные работы: учебник для нач. проф. образования М.: Издательский центр «Академия», 2008

4 Лукин А.А. Технология каменных работ: учебник - М.: Издательский центр «Академия», 2009

5 Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительство. Введение в специальность: учеб. пособие – М.: Издательский центр «Академия», 2009

Сугробов Н.П. Общестроительные работы: учебник для нач. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2008

Работа рассчитана на 2  часа

Практическая работа № 25

Тема: Подбор материалов, инструментов, инвентаря, механизмов и приспособлений для выполнения арматурных работ.

Цель работы: Подобрать материалы, инструменты, инвентарь, механизмы и приспособления для выполнения арматурных работ.

Пояснения к работе

Инструменты. При монтаже сборных конструкций кирпичных зданий используют в основном все ручные инструменты каменщика. Кроме того, при установке и закреплении железобетонных и бетонных конструкций применяют следующий ручной инструмент:

Строительный монтажный лом ЛМ - для смещения, рихтовки и установки сборных элементов при монтаже и такелажных работ( такие ломы диаметром 20 и 24, длиной 560 и 1180 мм применяют при монтаже перекрытий, лестниц, площадок и других сборных конструкций; диаметром 32, длиной 1320 мм - при монтаже фундаментальных блоков) ;

Зубило, служащее для очистки закладных деталей от наплывов бетоны;

Молоток-кулачок, предназначенный для околки наплывов бетона, очистки закладных деталей, загиба монтажных петель и т.д.;

Стальные щетки или скребки, используемые для очистки поверхностей в местах установки сборных элементов;

Подштопку, имеющую коробчатый корпус из листовой стали с деревянной ручкой и предназначенную для уплотнения раствора в горизонтальных швах сборных конструкций;

Стальную конопатку и деревянную киянку,  предназначенные для конопатки стыков крупноблочных и панельных стен;

Заправщик жгутовых материалов , или ролик, служащий для закатывания упругих прокладок в устье стыков панельных стен.

Монтажники используют кельмы для разваривания и подрезки излишков раствора и растворные лопаты для расстилания контрольно-измерительный инструмент:

складные метры и рулетки для линейных измерений;

уровни (в деревянном или металлическом корпусе) , предназначенные для выверки устанавливаемых конструкций;

крученый льнопеньковый разметочный шнур диаметром 1.5мм и длиной 15м для разметки  прямых линий осей; дюралюминевую рейку-отвес для проверки вертикальности устанавливаемых панелей перегородок; рейку навешивают на панель и прижимают упорами (резиновыми накладками) к панели; по отклонению отвеса, измеряемому в миллиметрах по шкале, определяют отклонение панели от вертикали.

Монтажные приспособления. Монтажные устройства и приспособления служат для захвата поднимаемых конструкций, временного закрепления их и выверки, организации рабочего места монтажников.э

Грузозахватные устройства предназначены для строповки элементов (деталей) и крепления их к крюку монтажного механизма. К ним относятся стропы из стальных канатов, торцы которых оснащены крюками или коушами; захваты для строповки конструкций которые не имеют монтажных петель; траверсы для подъема крупноразмерных элементов.

Приспособления для временного закрепления и выверки конструкций, установленных на место: одиночные и групповые кондукторы, подкосы, струбцины.

Приспособления для организации рабочего места монтажников и обеспечения безопасных условий работы: инвентарные подмости, лестницы, элементы ограждений, стеллажи, контейнеры.

Наиболее распространенный тип отдельно стоящих инвентарных подмостей, рассчитанных на легкое перемещение и многократное использование, - передвижные площадки. Их изготовляют блочными и телескопическими, что позволяет при необходимости изменять высоту уровня рабочей площадки. К этому же типу подмостей относится инвентарная площадка-стремянка для монтажника и сварщика, а так же столики-стремянки высотой 0,75…0,9 м.

Для сообщения между этажами здания в период монтажа конструкций применяют инвентарные приставные лестницы с поручнями. До установки постоянных перильных ограждений на лестничных маршах и площадках устанавливают временные инвентарные ограждения; их прикрепляют струбцинами непосредственно к железобетонным элементам. Таким образом ограждают проемы в междуэтажных перекрытиях и по контуру перекрытия на границе захваток. У проемов можно устанавливать инвентарные ограждения на стойках. Открытые дверные проемы в стенах и оконные проемы так же временно закрывают инвентарными решетками. Такие же ограждения ставят у входов в лифтовые шахты.

Монтажные механизмы. Для монтажа сборных конструкций жилых и общественных зданий применяют грузоподьемные краны: стреловые самоходные гусеничные, пневмоколесные и автомобильные; передвижные, приставные и самоподьемные башенные, а также козловые и портальные.

Гусеничные краны имеют ходовую гусеничную тележку с установленной на ней поворотный платформой, на которой закреплены механизмы рабочего оборудования, силовая установка, исполнительные механизмы, кабина управления и монтажная стрела, оборудованная полиспастами и грузовым крюком. Эти краны с дизель-электрическим приводом работают без выносных опор. При монтаже подземной части здания их оборудуют короткими стрелами, а при возведении надземных конструкций - удлиненными стрелами длиной до 40м и гуськом или башенно-стреловым оборудованием. При монтаже гражданских зданий применяют краны грузоподьемностью 6,3…25 и 30…63 т.

Пневмоколесные краны и краны на спецшасси автомобильного типа имеют двух-, трехосные и с большим числом осей, на которых установлена поворотная платформа со стреловым монтажным оборудованием. Они могут работать без выносных опор, при необходимости их устанавливают на выносные опоры - аутригеры. Эти краны перемещаются со скоростью до 12…14 км/ч (пневмоколесные) и до 50…60 км/ч ( на спецшасси автомобильного типа) ; грузоподьемность их 16..100 т.  Наиболее широко в строительстве применяют пневмоколесные краны и краны на спецшасси автомобильного типа грузоподьемностью 25…63 т со стреловым оборудованием и высотой подьема грузового крюка до 30 м. Мобильность этих кранов позволяетиспользовать их практически повсеместно, где есть проезды.

Автомобильные краны имеют грузоподьемность 5…16 т при относительно малом вылете стрелы (2,5…4 м) Их используют главным образом на погрузочно разгрузочных работах, укрупнении конструкций и монтаже легких элементов, например, при возведении производственных сельскохозяйственных зданий. Краны монтируются на шасси грузовых автомобилей, это обеспечивает хорошую проходимость и скорость передвижения до 50…70 км/ч. Во время работы краны устанавливают на выносные опоры что повышает их устойчивость. Высота подьема крюка кранов 6…25 м.

Задания

1. Самостоятельно изучить методическое указание по выполнению работы.

2 Выполнить подбор материалов инструментов для работы

3 Выполнить подбор механизмов и приспособлений

4 Выполнить эскизы основных инструментов

5. Подготовить отчет. Содержание отчета: название и цель работы, содержание работы вывод

6. Устно ответить на контрольные вопросы.

## Контрольные вопросы

1 Какие инструменты применяются для работы?

2 Какие приспособления применяются для работы?

3 Какие материалы применяются для работы?

Литература:

1 Евстафеев В.Г. Железобетонные и каменные конструкции: учебник - М.: Издательский центр «Академия», 2009 Издательский центр «Академия», 2009

2 Игнатова О.А. Технология изоляционных строительных материалов и изделий: учебник - М.: Издательский центр «Академия», 2010

3 Ищенко И.И. Общестроительные работы: учебник для нач. проф. образования М.: Издательский центр «Академия», 2008

4 Лукин А.А. Технология каменных работ: учебник - М.: Издательский центр «Академия», 2009

5 Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительство. Введение в специальность: учеб. пособие – М.: Издательский центр «Академия», 2009

Сугробов Н.П. Общестроительные работы: учебник для нач. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2008

Работа рассчитана на 2  часа

Практическая работа № 26

Тема: Составление и чтение инструкционной карты монтажа арматуры и арматурных изделий.

Цель работы: Составить и прочитать инструкционную карту монтажа арматуры и арматурных изделий.

Пояснения к работе

Общие правила подьема конструкций заключается в следующем. Прежде чем подать сигнал о подьеме, стропальщик должен убедится, что деталь надежно застрапована и нично не мешает подьему ее; проверить, нет ли на конструкции незакрепленных деталей, посторонних предметов, не может ли она зацепится за что либо во время подьема. Необходимо так же убедится в устойчивости крана. Если монтаж ведется стреловыми самоходными ранами, то стропальщик должен удостоверится по указателю грузоподъемности на стреле крана, что установленный машинистом вылет стрелы соответствует массе груза.

Детали поднимают и опускают вертикально; запрещается подтягивать деталь краном, оттяжками или в ручную. Особенно осторожно поднимают на монтаж элементы, установленные в кассетах; в этом случае самые незначительные отклонения от вертикального направления при подъеме могут привести к повреждению этих устройств и самих элементов - появление сколов, трещин. Не разрешается отрывать краном грузы, примерзшие  к земле, засыпанные грунтом, загроможденные другими элементами.

Элементы сначала поднимают на высоту 200…300 мм и проверяют правильность строповки, равномерность натяжения стропов, устойчивость крана и действие его тормозов и только после этого подают сигнал о дальнейшем подъеме. Если необходимо поправить стропы, груз опускают - запрещается поправить строповку при поднятом грузе

Сигналы о подъёме и перемещении элементов на складе подаёт стропальщик, а на монтируемом здании-звеньевой. Если между ними нет прямой зритильной связи, то дополнительно назначают сигнальщика, который должен находиться в зоне видимости стропальщиков и монтажников. Все указания машинисту крана даёт только один человек (на складе-стропальщик, на здании-звеньевой монтажников). Чтобы машинист крана знал, чьи команды он обязан выполнять, стропальщик (сигнальщик) и звеньевой надевают на левую руку жёлтую повязку с надписью "Сигнальщик". Условные сигналы подают знаками руки или красным либо жёлтым флажком. Сигнал "Стоп"(аварийная остановка) подаётся любым работником, заметившим опасность, и машинист крана должен не медленно прекратить подъём или опускание груза ,перемещение крана, стрелы и т.д.

Сборные конструкции каменных зданий устанавливают в проектное положение способом "на весу". Этот способ состоит в том, что конструкцию перемещают краном к месту установки, затем опускают и, не снимая стропов (на весу), выверяют и закрепляют в проектном положении. Этот способ наиболее распространён и при монтаже конструкций других видов зданий. Он характерен тем, что масса монтируемых элементов в процессе всего монтажа целиком воспринимается краном.

Перед установкой детали подготовляют место для её установки. Основание очищают от мусора, грузят его в ящик и спускают вниз, где складывают на специально отведённом месте; нельзя сбрасывать мусор вниз - это загрязнит конструкции и может вызвать несчастный случай. На очищенное основание расстилают растворную постель.

Устанавливаемую деталь опускают на растворную постель всей опорной площадкой. Конструкции расстроповывают после закрепления их на опорах или к ранее смонтированным элементам. Крепление бывает временное или постоянное Временно крепят конструкции в тех случаях, когда их положение необходимо тщательно выверить и проверить геодезическими приборами, прежде чем закрепить окончательно. Элементы крепят временно клиньями, струбцинами, в кондукторах.

Задания

1. Самостоятельно изучить методическое указание по выполнению работы.

2 Составить и прочитать инструкционную карту монтажа

3 Выписать требования предъявляемые к установке и монтажу арматуры

4. Подготовить отчет. Содержание отчета: название и цель работы, содержание работы вывод

6. Устно ответить на контрольные вопросы.

## Контрольные вопросы

1 Какие инструменты применяются для работы?

2 Какие приспособления и механизмы применяются?

3 Какие требования предъявляются к монтажу?

4 Какова последовательность выполнения работ?

Литература:

1 Евстафеев В.Г. Железобетонные и каменные конструкции: учебник - М.: Издательский центр «Академия», 2009 Издательский центр «Академия», 2009

2 Игнатова О.А. Технология изоляционных строительных материалов и изделий: учебник - М.: Издательский центр «Академия», 2010

3 Ищенко И.И. Общестроительные работы: учебник для нач. проф. образования М.: Издательский центр «Академия», 2008

4 Лукин А.А. Технология каменных работ: учебник - М.: Издательский центр «Академия», 2009

Работа рассчитана на 2  часа

Практическая работа № 27

Тема: Составление чтение инструкционной карты установки опалубочных систем

Цель работы: Освоить основные правила установки опалубочных систем

Пояснения к работе

Поступающая на объект опалубка должна быть маркирована.

Если бетонная смесь при бетонировании подаётся краном, то опалубку следует устанавливать с помощью рабочего крана. В случае подачи бетонной смеси другими механизмами опалубка устанавливается средствами малыми механизации или краном малой грузоподъёмности. Последовательность установки опалубки указывается в технологической карте или схеме организации опалубочных работ.

Место установки опалубочных форм и лесов должно быть очищено от мусора, снега и наледи. Поверхность земли должна быть спланирована срезкой верхнего слоя грунта. Подсыпать для этого грунта не разрешается.

При установке опалубки следует обращать особое внимание на вертикальность и горизонтальность элементов. Допускается отклонение  (мм) не должны превышать значений, приведенных ниже.

Отклонение от проектных размеров и расстояний между опорами, раскосами и связями:

На 1 м пролета  …………………………………………………………. +25

На весь пролет  …………………………………………………………. +75

Отклонение от вертикали или проектного наклона опалубки и линий их пересечений:

На 1 м высоты  …………………………………………………………. 5

На всю высоту конструкции фундамента  …………………………… 20

Стен и колонн высотой:

До 5 м  …………………………………………………………………... 10

Более 5 м  ……………………………………………………………….. 15

Колонн каркаса, связанных балками  …………………………………. 10

Балок и арок  …………………………………………………………….. 5

Смещение осей опалубки от проектного положения:

Фундаментов  ……………………………………………………………. 15

Стен и колонн ……………………………………………………………. 8

Балок, прогонов, арок  …………………………………………………... 10

Задания

1. Самостоятельно изучить методическое указание по выполнению работы.

2 Составить и прочитать инструкционную карту установки опалубочных

3 Выписать требования предъявляемые к месту установки опалубки

4. Подготовить отчет. Содержание отчета: название и цель работы, содержание работы вывод

5 Выписать отклонения от проектных размеров и расстояний между опорами, раскосами и связями:

6. Устно ответить на контрольные вопросы.

## Контрольные вопросы

1 Какие инструменты применяются для работы?

2 Какие приспособления и механизмы применяются?

3 Какие требования предъявляются к монтажу?

4 Какова последовательность выполнения работ?

Литература:

1 Евстафеев В.Г. Железобетонные и каменные конструкции: учебник - М.: Издательский центр «Академия», 2009 Издательский центр «Академия», 2009

2 Игнатова О.А. Технология изоляционных строительных материалов и изделий: учебник - М.: Издательский центр «Академия», 2010

3 Ищенко И.И. Общестроительные работы: учебник для нач. проф. образования М.: Издательский центр «Академия», 2008

4 Лукин А.А. Технология каменных работ: учебник - М.: Издательский центр «Академия», 2009

Работа рассчитана на 2  часа

Практическая работа № 28

Тема: Составление и чтение инструкционной карты процессов укладки и уплотнения бетонной смеси.

Цель работы: Составить и прочитать инструкционную карту процессов укладки и уплотнения бетонной смеси.

Пояснение к работе:

Перед укладкой бетонной смеси необходимо:

Проверить надежность основания, правильность установки опалубки, арматуры и закладных деталей. Составить акты скрытых работ

Очистить основания и опалубку от грязи и мусора, арматуру от ржавчины. Рейками или паклей заделать крупные щели деревянной опалубки. Покрыть поверхность опалубки смазочным материалом, не оставляющий на ней следов. Деревянные поверхности, покрытые полиэтиленовой пленкой, могут использоваться без смазывания.

На скальных основаниях и ранее уложенном бетоне выполнить насечку, очистить от мусора, масла и цементной пленки, промыв их и просушив струей воздуха. Для лучшего сцепления каменные и бетонные поверхности рекомендуется перед бетонирование покрыть цементным раствором толщиной 20…50 мм или коллоидным цементным клеем.

Чтобы обеспечить беспустотное заполнение опалубки и плотный охват арматуры применяется вибрирование с дополнительным штыкованием в углах и густоармированных местах. При вибрировании бетонная смесь переходит из рыхлого состояния в состояние структурной жидкости и, благодаря уменьшению трения между частицами, преобретает подвижность, заполняя все изгибы опалубки.

Основными признаками достаточного уплотнения смеси служат прекращение ее оседания и выделения пузырьков воздуха, появление на поверхности смеси цементного молочка.

На корпус вибратора колебания передаются посредством эксцентриков насаженных на вал. В зависимости от размеров применяют назко- или высоко частотные вибраторы. Применение последних способствует экономии цемента.

Вибраторы бывают глубинными, поверхностными а так же наружными.

Бетонная смесь должна отвечать нормативным требованиям по прочности, подвижности и однородности, а так же требованиям проекта по составу. Заполнитель должен применятся мытым, не менее чем двухфракционным. Распространенные фракции щебня 5…10, 10…20, 20…40 мм. Запрещено размолаживать смесь, т.е добавлять на место укладки воду для увеличения ее подвижности.

Допустимая высота свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку неармированных конструкций - 6 м, колонн - 5 м, стен и слабоармированных конструкций - 4.5 м, густоармированных конструкций - 3 м, перекрытий - 1 м.

Задания

1. Самостоятельно изучить методическое указание по выполнению работы.

2 Выписать последовательность действий выполняемых перед укладкой бетонной смеси

3 Составить инструкционную карту выполнения работ

4. Подготовить отчет. Содержание отчета: название и цель работы, содержание работы вывод

5. Устно ответить на контрольные вопросы.

## Контрольные вопросы

1 Какие инструменты применяются для работы?

2 Какие приспособления и механизмы применяются?

3 Каковы признаки уплотнения бетонной смеси?

4 Какова последовательность выполнения работ?

Литература:

1 Евстафеев В.Г. Железобетонные и каменные конструкции: учебник - М.: Издательский центр «Академия», 2009 Издательский центр «Академия», 2009

2 Игнатова О.А. Технология изоляционных строительных материалов и изделий: учебник - М.: Издательский центр «Академия», 2010

3 Ищенко И.И. Общестроительные работы: учебник для нач. проф. образования М.: Издательский центр «Академия», 2008

4 Лукин А.А. Технология каменных работ: учебник - М.: Издательский центр «Академия», 2009

Работа рассчитана на 2  часа

Практическая работа № 28

Тема: Составление и чтение инструкционной карты процессов укладки и уплотнения бетонной смеси.

Цель работы: Составить и прочитать инструкционную карту процессов укладки и уплотнения бетонной смеси.

Пояснение к работе:

Перед укладкой бетонной смеси необходимо:

Проверить надежность основания, правильность установки опалубки, арматуры и закладных деталей. Составить акты скрытых работ

Очистить основания и опалубку от грязи и мусора, арматуру от ржавчины. Рейками или паклей заделать крупные щели деревянной опалубки. Покрыть поверхность опалубки смазочным материалом, не оставляющий на ней следов. Деревянные поверхности, покрытые полиэтиленовой пленкой, могут использоваться без смазывания.

На скальных основаниях и ранее уложенном бетоне выполнить насечку, очистить от мусора, масла и цементной пленки, промыв их и просушив струей воздуха. Для лучшего сцепления каменные и бетонные поверхности рекомендуется перед бетонирование покрыть цементным раствором толщиной 20…50 мм или коллоидным цементным клеем.

Чтобы обеспечить беспустотное заполнение опалубки и плотный охват арматуры применяется вибрирование с дополнительным штыкованием в углах и густоармированных местах. При вибрировании бетонная смесь переходит из рыхлого состояния в состояние структурной жидкости и, благодаря уменьшению трения между частицами, преобретает подвижность, заполняя все изгибы опалубки.

Основными признаками достаточного уплотнения смеси служат прекращение ее оседания и выделения пузырьков воздуха, появление на поверхности смеси цементного молочка.

На корпус вибратора колебания передаются посредством эксцентриков насаженных на вал. В зависимости от размеров применяют назко- или высоко частотные вибраторы. Применение последних способствует экономии цемента.

Вибраторы бывают глубинными, поверхностными а так же наружными.

Бетонная смесь должна отвечать нормативным требованиям по прочности, подвижности и однородности, а так же требованиям проекта по составу. Заполнитель должен применятся мытым, не менее чем двухфракционным. Распространенные фракции щебня 5…10, 10…20, 20…40 мм. Запрещено размолаживать смесь, т.е добавлять на место укладки воду для увеличения ее подвижности.

Допустимая высота свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку неармированных конструкций - 6 м, колонн - 5 м, стен и слабоармированных конструкций - 4.5 м, густоармированных конструкций - 3 м, перекрытий - 1 м.

Задания

1. Самостоятельно изучить методическое указание по выполнению работы.

2 Выписать последовательность действий выполняемых перед укладкой бетонной смеси

3 Составить инструкционную карту выполнения работ

4. Подготовить отчет. Содержание отчета: название и цель работы, содержание работы вывод

5. Устно ответить на контрольные вопросы.

## Контрольные вопросы

1 Какие инструменты применяются для работы?

2 Какие приспособления и механизмы применяются?

3 Каковы признаки уплотнения бетонной смеси?

4 Какова последовательность выполнения работ?

Литература:

1 Евстафеев В.Г. Железобетонные и каменные конструкции: учебник - М.: Издательский центр «Академия», 2009 Издательский центр «Академия», 2009

2 Игнатова О.А. Технология изоляционных строительных материалов и изделий: учебник - М.: Издательский центр «Академия», 2010

3 Ищенко И.И. Общестроительные работы: учебник для нач. проф. образования М.: Издательский центр «Академия», 2008

4 Лукин А.А. Технология каменных работ: учебник - М.: Издательский центр «Академия», 2009

Работа рассчитана на 2  часа

Практическая работа № 28

Тема: Составление и чтение инструкционной карты процессов укладки и уплотнения бетонной смеси.

Цель работы: Составить и прочитать инструкционную карту процессов укладки и уплотнения бетонной смеси.

Пояснение к работе:

Перед укладкой бетонной смеси необходимо:

Проверить надежность основания, правильность установки опалубки, арматуры и закладных деталей. Составить акты скрытых работ

Очистить основания и опалубку от грязи и мусора, арматуру от ржавчины. Рейками или паклей заделать крупные щели деревянной опалубки. Покрыть поверхность опалубки смазочным материалом, не оставляющий на ней следов. Деревянные поверхности, покрытые полиэтиленовой пленкой, могут использоваться без смазывания.

На скальных основаниях и ранее уложенном бетоне выполнить насечку, очистить от мусора, масла и цементной пленки, промыв их и просушив струей воздуха. Для лучшего сцепления каменные и бетонные поверхности рекомендуется перед бетонирование покрыть цементным раствором толщиной 20…50 мм или коллоидным цементным клеем.

Чтобы обеспечить беспустотное заполнение опалубки и плотный охват арматуры применяется вибрирование с дополнительным штыкованием в углах и густоармированных местах. При вибрировании бетонная смесь переходит из рыхлого состояния в состояние структурной жидкости и, благодаря уменьшению трения между частицами, преобретает подвижность, заполняя все изгибы опалубки.

Основными признаками достаточного уплотнения смеси служат прекращение ее оседания и выделения пузырьков воздуха, появление на поверхности смеси цементного молочка.

На корпус вибратора колебания передаются посредством эксцентриков насаженных на вал. В зависимости от размеров применяют назко- или высоко частотные вибраторы. Применение последних способствует экономии цемента.

Вибраторы бывают глубинными, поверхностными а так же наружными.

Бетонная смесь должна отвечать нормативным требованиям по прочности, подвижности и однородности, а так же требованиям проекта по составу. Заполнитель должен применятся мытым, не менее чем двухфракционным. Распространенные фракции щебня 5…10, 10…20, 20…40 мм. Запрещено размолаживать смесь, т.е добавлять на место укладки воду для увеличения ее подвижности.

Допустимая высота свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку неармированных конструкций - 6 м, колонн - 5 м, стен и слабоармированных конструкций - 4.5 м, густоармированных конструкций - 3 м, перекрытий - 1 м.

Задания

1. Самостоятельно изучить методическое указание по выполнению работы.

2 Выписать последовательность действий выполняемых перед укладкой бетонной смеси

3 Составить инструкционную карту выполнения работ

4. Подготовить отчет. Содержание отчета: название и цель работы, содержание работы вывод

5. Устно ответить на контрольные вопросы.

## Контрольные вопросы

1 Какие инструменты применяются для работы?

2 Какие приспособления и механизмы применяются?

3 Каковы признаки уплотнения бетонной смеси?

4 Какова последовательность выполнения работ?

Литература:

1 Евстафеев В.Г. Железобетонные и каменные конструкции: учебник - М.: Издательский центр «Академия», 2009 Издательский центр «Академия», 2009

2 Игнатова О.А. Технология изоляционных строительных материалов и изделий: учебник - М.: Издательский центр «Академия», 2010

3 Ищенко И.И. Общестроительные работы: учебник для нач. проф. образования М.: Издательский центр «Академия», 2008

4 Лукин А.А. Технология каменных работ: учебник - М.: Издательский центр «Академия», 2009

Работа рассчитана на 2  часа

Практическая работа № 29

Тема: Подбор основных материалов и инструментов для кладки печей

Цель работы: Выполнить подбор основных материалов и инструментов для кладки печей

Пояснения к работе

Для кладки печей применяют материалы- кирпич, каменные материалы, глину, песок, известь, цемент, гипс, бетон и воду

Кирпич-это искусственный камень, который изготовляют из глины, с последующим прессованием, сушкой и обжигом Для кладки печей в основном используют обыкновенный обожженный (глиняный) красный кирпич нормального обжига. Обыкновенный кирпич имеет размер 250 х120х65 мм. Его масса 3,5 -3,8. Кирпич нормального обжига имеет розовый цвет.  При простукивании такой кирпич издает чистый металлический звук, хорошо колется, раскалывается по заданному направлению, при падении не разрушается. В процессе обжига кирпич может быть недожжен или пережжен. Недожженный кирпич имеет бледно - розовый цвет. По сравнению с нормальным (хорошо обожженным) он обладает меньшей прочностью и водостойкостью. при простукивании он издает глуховатый звук. Пережженный кирпич (железняк) имеет темную окраску и повышенную прочность. Такой кирпич обычно применяют при устройстве фундаментов и не используют для кладки печей.

Для кладки топливников печей и нижней части отопительных камер, где температура очень высокая, обычно применяют тугоплавкий кирпич, изготовленный из глины повышенной прочности и огнестойкости, он выдерживает температуру от 900 до 1000*С. Для облицовки топливников, в которых сжигают каменный уголь, обычно применяют огнеупорный кирпич, выдерживаютщий температуру до 1600*С

Глина обыкновенная (красная) представляет собой остатки выветрившихся горных пород. В чистом виде глина встречаеться редко. Обычно она состоит из смеси глины и песка. Различают жирную, среднюю и тощую глины. В жирной глине содержится песка - 5%, в средней - до 15%, а в тощей около - 30%. При увлажнении глина увеличивается в объеме и превращается в тесто. При высыхании, наоборот , объем ее уменьшается, а на поверхности появляются трещины. Обыкновенную (красную) глину применяют для приготовления раствора для кладки печных массивов из обыкновенного красного кирпича. Тугоплавкие глины используют для приготовления растворов при кладке стен топливников и других элементов, выкладываемых из огнеупорного кирпича.

Песок является продуктом разрушения горных пород. Различают крупнозернистые пески, с крупностью зерна до 0,15-5мм, пылевидные - с зернами размером 0,14 - 0,005мм и глинистые - с зернами размером меньше 0,005мм. В зависимости от места нахождения в природе пески подразделяют на. Горные (оранжевые),речные и морские, дюнные и бархатные. Обычно для приготовления растворов для кладки печей применяют песок (горный), горный с шероховатостями, просеянный через сито с ячейками 1-1,5мм. Зерна речного и морского песков плохо сцепляются с глиной, поэтому их не рекомендуют применять для приготовления растворов.

Вода. Растворы для кладки и штукатурки печей приготовляют на воде, не содержащий примесей солей , кислот и щелочей. Употребление воды, насыщенной различными, приводит к появлению на поверхности высолов. Лучшей водой для кладки печей является дождевая вода.

Основным инструментом  печника является печной молоток, кирочка, кельма, кисть мочальная, правило, отвес, уровень, складной метр, ведра, ватерпас, угольник, деревянное весло, лопата деревянная и др. печной молоток служит для рубки кирпича, разборки старой печной кладки, а также для забивания гвоздей, выправление проволоки. Печной молоток с одной стороны имеет тупой боек, а с другой заостренную лопатку. Кирочку применяют для оттески кирпича. В отличии от печного молотка оба ее конца (лопаточки -кирочки) заострены. Чистую оттеску выполняют более острым концом кирочки. Кельма служит для набирания и укладки раствора при кладке и срезания излишков, выдавливаемых из швов кладки. Лопатки кельмы имеют различную форму. Изготовляют их из прочной листовой стали, толщиной 1мм. Для расстилания и разравнивания раствора можно применять шпатели деревянные и металлические. Их применяют также для удаления раствора с внутренней стороны кладки и замазывания шавров дымоходов. Правило представляет собой деревянную линейку, длиной 1,5-2,0м и сечением 30*40мм. Она должна быть отфугована и иметь сантиметровые деления. Стальной метр применяют для разбивки и проверки размеров печи и печной кладки. Уровень применяют для проверки правильности горизонтальной кладки и правильности установки печных приборов. Его корпус может быть деревянным или из легкосплавных металлов. Уровень имеет один или два визира- изогнутые стеклянные трубочки, заполненные спиртом. Отвес это шнур с грузом цилиндрической формы, диаметром 15-20мм, длиной 50-70мм. Нижняя часть отвеса имеет заострение. Его применяют для проверки вертикальности печной кладки. Угольник применяют для проверки прямоугольности рядов кирпичной кладки и разбивки печи при устройстве фундамента . Его изготовляют обычно из дерева. Длиной 1,0-1,2м, а короткую- 0,5-0,6 м. Для затирки или швабровки поверхностей печной кладки применяют кисть мочальную. Она может быть также использована для побелки печей и труб клеевым или известковым составом. Для организации нормальной работы печника необходимы следующие приспособления. ящики, сито, направляющие стойки, подмости и др. Ящики служат для приготовления глиняного раствора. Для удобства переноски ящики снабжают ручками. Размер ящика зависит от обьема работ. Для приготовления глины обычно применяют ящики размером 1500*1000*300мм. На рабочем месте глиняный раствор хранят в ведре или в ящиках размером 800*500*300мм. Сито предназначено для просеивания песка и сухих вяжущих растворов. Песок и сухие вяжущие (цемент, гипс) просеивают на ситах с ячейками сечением до 1,5*1,5 мм. Для просеивания готового раствора и процеживания глиняного "молока" на рамку того же размера, что и ящик. используют сито с ячейками 3*3мм.Для большего удобства сито натягивают

Задания

1. Самостоятельно изучить методическое указание по выполнению работы.

2 Выписать материалы и инструменты применяемые для печных работ

3 Выписать требования предъявляемые к инструментам

4 Выписать условия хранение материалов

5. Подготовить отчет. Содержание отчета: название и цель работы, содержание работы вывод

6. Устно ответить на контрольные вопросы.

## Контрольные вопросы

1 Какие инструменты применяются для работы?

2 Какие приспособления и механизмы применяются?

3 Какие материалы применяются и каков требования. предъявляемые к ним?

Литература:

1 Евстафеев В.Г. Железобетонные и каменные конструкции: учебник - М.: Издательский центр «Академия», 2009 Издательский центр «Академия», 2009

2 Игнатова О.А. Технология изоляционных строительных материалов и изделий: учебник - М.: Издательский центр «Академия», 2010

3 Ищенко И.И. Общестроительные работы: учебник для нач. проф. образования М.: Издательский центр «Академия», 2008

Работа рассчитана на 2  часа

Практическая работа № 30

Тема: Вычерчивание элементов печи на чертежах

Цель работы: Начертить элементы печи на чертеже

Пояснения к работе

Чертеж печи отражает на бумаге ее форму, размеры и внутреннее строение. Чертежи приводят в определенном масштабе.

Масштаб - это отношение длины отрезка прямой линии на чертеже к длине отрезка в натуре. Запись 1:10 , 1:50; 1:100 показывает уменьшение соответственно в десять , пятьдесят и сто раз. На чертеже есть жирные и тонкие линии. Жирной линией обозначают контуры предмета. Тонкие линии применяют для обозначения размерных и выносных линий, а также для нанесения штриховых линий. Обыкновенный кирпич обозначают наклонной линией в одном направлении, а огнеупорный наклонными линиями в двух направлениях Печные приборы и закладные элементы показывают условными обозначениями.

Размеры на печных чертежах приводят в сантиметрах. На чертеже печи приводят - общий вид, вертикальные разрезы и планы разрезы (порядовки).

На фасаде показывают расположение топочной, поддувной. прочистной дверки духового шкафа и водогрейной коробки. На вертикальных разрезах показывают все основные части печи (топливник, золотник, дымоход), На горизонтальных разрезах (планах) показывают последовательность кладки по рядам.

Задания

1. Самостоятельно изучить методическое указание по выполнению работы.

2 Начертить условное обозначение кирпича обыкновенного и огнеупорного

3 Выписать требования предъявляемые к чертежу

4 Начертить условное обозначение печных приборов

5. Подготовить отчет. Содержание отчета: название и цель работы, содержание работы вывод

6. Устно ответить на контрольные вопросы.

## Контрольные вопросы

1 Какие масштабы применяются на чертежах?

2 В каких единицах проставляются размеры на чертежах?

3 Какие виды и разрезы применяются на чертежах ?

Литература:

1 Евстафеев В.Г. Железобетонные и каменные конструкции: учебник - М.: Издательский центр «Академия», 2009 Издательский центр «Академия», 2009

2 Игнатова О.А. Технология изоляционных строительных материалов и изделий: учебник - М.: Издательский центр «Академия», 2010

3 Ищенко И.И. Общестроительные работы: учебник для нач. проф. образования М.: Издательский центр «Академия», 2008

Работа рассчитана на 2  часа

Практическая работа № 31

Тема: Подбор грузозахватных устройств и приспособлений, применяемых для выполнения стропольных работ

Цель работы: Выполнить подбор грузозахватных устройств и приспособлений, примяняемых для выполнения стропольных работ

Пояснения к работе

Виды грузозахватных устройств.

Грузозахватные устройства - это приспособления, навешиваемые на крюк грузоподъемного механизма и являющиеся промежуточным звеном между рабочим органом крана и грузом.

Грузоподъемные устройства классифицируют по ряду признаков: по пространственной жесткости, по способу управления грузом. По пространственной жесткости грузозахватные устройства делятся на гибкие и жесткие.

Гибкие изготовляют из каната, а жесткие из уголков, труб, двутавров.

По области применения они бывают универсальные и специализированные: универсальные используют при подъеме разнотипных конструкций, специализированные только для подъема определенного вида элементов.

По способу управления применяют дистанционно управляемые (с земли или из кабины машиниста) и неуправляемые приспособления, которые отцепляют вручную.

По принципы работы грузозахватные приспособления подразделяются на механические, электрические, вакуумные.

Грузозахватные приспособления всех видов должны обладать необходимой прочностью, не допускать самопроизвольного отцепления, легко и быстро крепится к грузу и освобождаться от него, а также быть безопасными в работе. С этой целью все грузозахватные приспособления находящиеся в эксплуатации, подлежат техническому осмотру в определенные сроки.

Стропы.

Стропы, изготовленные из кусков катана или цепей подразделяют на простейшие, кольцевые, одноветвевые, многоветвевые, инвентарные и полотенчатые.

В строительстве применяют следующие типы канатных стропов. СКК - строп канатный кольцевой; СКП - строп канатный двухпетлевой (облегченный); 1 СК, 2 СК, 3 СК, 4 СК - стропы канатные одно-, двух-, трех- и четырехветвевые.

Универсальные стропы СКК выполняют в форме замкнутой цепи определенной длины; их концы соединяют заплеткой, равной 40 диамерам каната или зажимами.

Простейший строп представляет собой кусок каната, которым поднимают груз объвязывают и прикрепляют к крюку грузоподьемного механизма. Простейшие стропа применяют при подьеме тяжелых грузов, когда грузоподъемность других стропов не достаточна.

Кольцевые стропы в виде замкнутой петли длиной 1- 30 м изготавливают из канатов диаметром 6.3 - 60 мм.

Одноветвевые стропы изготавливают из куска каната диаметром до 30 мм. Их широко применяют для подьема элементов маской до 5 т. На концах канатов заделывают коуши или петли. Назначение коуша, выполненного в виде стальнй планки и уложенного в петли стропа - предохранения катана от перетирания. Облегченный строп находит широкое применение при строповке грузов массой 5 т. На концах облегченных стропов делают заплетки или устанавливают зажимы.

Многоветвевые стропы используют для подьема грузов за две, три или четыре точки.

Такие стропы комплектуют из одноветвевых стропов с навесным и грузозахватными звеньями.

При подъеме грузов ветви стропа должны быть равномерно натянуты. Распределение усилий в стропе зависит от угла их наклона. Для обеспечения надежной работы стропа между его ветвями должно быть не более 90º. Грузоподьемность стропов общего назначения указывают при угле между ветвями в 90º.

Универсальные многоветвевые уравновешивающие балансирные стропы используют при монтаже крупноразмерных плит покрытий, лестничных маршей и других конструкций. С помощью таких стропов поднимаемый элемент можно перевести из горизонтального положения в вертикальное и наоборот.

Полуавтоматические стропы в отличие от обычных имеют дополнительные устройства позволяющие выполнить расстроповку поднятого груза с земли. Для монтажа строительных конструкций применяюи несколько конструкций полуавтоматических стропов.

Задания

1. Самостоятельно изучить методическое указание по выполнению работы.

2 Выписать виды грузозахватных устройств для выполнения стропольных работ

3 Выписать виды применяемых приспособлений для выполнения стропольных работ

4. Подготовить отчет. Содержание отчета: название и цель работы, содержание работы вывод

5 Устно ответить на контрольные вопросы.

## Контрольные вопросы

1 Какие грузозахватные устройства применяются для работы?

2 Какие приспособления применяются для выполнения стропальных работ?

3 Какие особенности конструкции имеют грузозахватные устройства?

Литература:

1 Евстафеев В.Г. Железобетонные и каменные конструкции: учебник - М.: Издательский центр «Академия», 2009 Издательский центр «Академия», 2009

2 Игнатова О.А. Технология изоляционных строительных материалов и изделий: учебник - М.: Издательский центр «Академия», 2010

3 Ищенко И.И. Общестроительные работы: учебник для нач. проф. образования М.: Издательский центр «Академия», 2008

4 Лукин А.А. Технология каменных работ: учебник - М.: Издательский центр «Академия», 2009

Работа рассчитана на 2  ч

Практическая работа № 32

Тема: Составление и чтение инструкционной карты выполнение процессов строповки, подъема и перемещения стропольных грузов

Цель работы: Составить и прочитать инструкционную карту процессов строповки, подъема и перемещения стропольных грузов.

Пояснения к работе

Подъем, установка и выверка конструкций.

Конструкции поднимают и устанавливают различными способами. При вертикальном подъеме конструкцию устанавливают на ранее смонтированные опоры. Этот способ монтажа наиболее распространен. Для того чтобы конструкции при подьеме не раскачивались и не поворачивались вокруг вертикальной оси подвески, их удерживают пеньковыми или тонкими стальными канатами.

Конструкции (блоки фундаментов, колонны, фермы и др.) разрешается поднимать лишь после того, как будет установлена надежность и правильность их строповки. Для этого предварительно поднимают конструкцию на высоту 30 - 40 см и осматривают.

Все сигналы о перемещении, подъеме элементов подаются стропальщиком, а с места расстроповки - бригадиром или звеньевым. Между стропальщиком, бригадиром и машинистом должна быть прямая зрительная связь. Если ее нет, то для передачи сигналов выделяют сигнальщика, который подает сигналы флажком и рукой, пользуясь единой системой сигналов.

Чтобы машинист лучше видел сигнал, сигнальщики надевают на левую руку желтую повязку с надписью "Сигнальщик" либо цветную куртку. Для передачи сигналов за пределы зрительной связи используют телефон или портативные радиостанции. В процессе подъема под перемещаемым грузом запрещено находится людям. Первым этапом установки конструкции является их наводка и ориентирование. При наводке обеспечивают максимальное приближение монтируемых элементов в вертикальной плоскости к проектному положению. Приближение монтируемых элементов к их проектному положении. В горизонтальной плоскости достигается в процессе ориентирования. Наводку и ориентирование конструкции выполняют с помощью монтажных механизмов.

Выверка - это приведение монтируемого элемента в проектное положение. Для выверки и временного закрепления колонн применяют различные средства: инвентарные клиновые вкладыши, клинья, домкратные устройства, а так же разного типа кондукторы.

А стадии выверки должна быть обеспечена устойчивость конструкции под действием собственной массы. Визуально выверки производят с применением различных измерительных приспособлений: стальных рулеток, линеек, шаблонов. Однако такая выверка не обеспечивает высокой точности.

Наиболее широкое распространение получила выверка положения смонтированных конструкций с помощью геодезических приборов. Для этого применяют нивелиры, теодолиты, лазерные приборы и устройства. Геодезические приборы используют так же при установке одиночных или групповых кондукторов. Металлические конструкции повышенного класса точности геометрических размеров в монтажных стыках монтируют безвыверочным методом, т.е без последующей выверки их положения в плане и по высоте.

Отклонение смонтированных железобетонных конструкций от их проектного положения не должны превышать установленных допусков, приведенных в СНиП.

Задания

1. Самостоятельно изучить методическое указание по выполнению работы.

2 : Составить инструкционную карту выполнение процессов строповки, подъема и перемещения стропольных грузов

3 : Прочитать инструкционную карту выполнениеяпроцессов строповки, подъема и перемещения стропольных грузов

4. Подготовить отчет. Содержание отчета: название и цель работы, содержание работы вывод

5. Устно ответить на контрольные вопросы

## Контрольные вопросы

1 Какие инструменты применяются для работы?

2 Какие приспособления и механизмы применяются?

3 Какова последовательность выполнения работ?

Литература:

1 Евстафеев В.Г. Железобетонные и каменные конструкции: учебник - М.: Издательский центр «Академия», 2009 Издательский центр «Академия», 2009

2 Игнатова О.А. Технология изоляционных строительных материалов и изделий: учебник - М.: Издательский центр «Академия», 2010

3 Ищенко И.И. Общестроительные работы: учебник для нач. проф. образования М.: Издательский центр «Академия», 2008

Работа рассчитана на 2  часа

# Text boxes

Методические указания составлены в соответствии  с рабочей программой и  требованиями ФГОС   по специальности

08.02.01 Строительство и эксплуатация

Зам. директора по УМР

__________ О.В.Сивухина

«____»___________ 2018

Согласованы цикловой комиссией

строительных дисциплин и профессий

Протокол №___ от «___»__________ 2018

Разработчик:

Варыгина Л. А.., преподаватель специальных дисциплины ГБПОУ «Балахнинский технический техникум», высшая категория

Рецензенты:

1.Алексеева Г.А. – методист ГБПОУ «Балахнинский технический техникум»